前    言

本标准按照GB/T1.1-2009给出的规则起草。

本标准由广东省日化商会提出。

本标准由广东省日化商会归口。

本标准负责起草单位：广东省日化商会、广东雅丽洁精细化工有限公司、广东蕾琪化妆品有限公司、嘉宝日用化工有限公司、广州兰皙化妆品有限公司、广州市娇兰化妆品有限公司、韩后化妆品有限公司、广州澳希亚实业有限公司。

本标准于2016年**月首次发布。

气垫霜

范围

本标准规定了气垫霜的分类、要求，试验方法，检验规则及标志、包装、运输、贮存、保质期等内容。

本标准适用于以多孔海绵为载体，将料体吸附于海绵空隙中的，具有滋润和美化修饰人体皮肤的膏霜或乳液。

规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 5296.3	消费品使用说明  化妆品通用标签

GB/T 13531.1           化妆品通用试验方法  pH值的测定

GB/T 22731             日用香精

GB/T 29665             护肤乳液

QB/T 1684              化妆品检验规则

QB/T 1685	            化妆品产品包装外观要求

QB/T 1857              润肤膏霜

JJF 1070	               定量包装商品净含量计量检验规则

国家质量监督检验检疫总局令【2005】第75号   《定量包装商品计量监督管理办法》

《化妆品安全技术规范》

术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

气垫霜  Air cushion cream

以多孔海绵为载体，将料体吸附于海绵空隙中，具有滋润和美化修饰人体皮肤的膏霜或乳液。

海绵  Sponge

具有吸附能力并起到均匀分散和维持良好使用效果的多孔弹性材料。

分类

按乳化类型分为水包油型（O/W）和油包水型（W/O）。

要求

原材料要求

- 使用的原料应符合《化妆品安全技术规范》的规定。使用的香精应符合GB/T 22731的要求。

- 使用的直接接触料体的包装材料应符合《化妆品安全技术规范》的规定。

感官、理化、卫生指标

感官、理化、卫生指标应符合表1的要求。

感官、理化、卫生指标

| 指标名称 | 指标要求 |
| --- | --- |
|  | 水包油型（O/W） | 油包水型（W/O） |
| 感官指标 | 外观 | 质地均匀一致，无明显杂质 |
|  | 香气 | 符合规定香型 |
| 理化指标 | pH(25℃） | 4.0-8.5 | —— |
|  | 耐热 | （40±1）℃保持24h，恢复室温后与实验前无明显性状差异 |
|  | 耐寒 | （-8±2）℃保持24h，恢复室温后与实验前无明显性状差异 |
| 卫生指标 | 菌落总数/（CFU/g或CFU/mL） | 符合《化妆品安全技术规范》的规定 |
|  | 霉菌酵母菌总数/（CFU/g或CFU/mL） |  |
|  | 耐热大肠菌群/ g（或mL） |  |
|  | 金黄色葡萄球菌/g（或mL） |  |
|  | 铜绿假单胞菌/ g（或mL） |  |
|  | 铅/（mg/kg） |  |
|  | 汞/（mg/kg） |  |
|  | 砷/（mg/kg） |  |
|  | 镉/（mg/kg） |  |
|  | 石棉a |  |
| a配方中含滑石粉需检测此项。 |

净含量

应符合国家质量监督检验检疫总局令【2005】第75号《定量包装商品计量监督管理办法》规定。

包装外观

应符合QB/T 1685规定。

试验方法

感官

- 外观

取试样在室温和非阳光直射下目测观察。

- 香气

取试样用嗅觉进行鉴别。

理化指标

pH

从海绵中挤出适量料体，搅拌均匀后，按GB/T 13531.1中规定的方法测定（稀释法）。

耐热

- 仪器

  - 温度计：分度值0.5℃；

  - 恒温培养箱：温控精度±1℃。

- 操作程序

取两件包装完整的试样，一件试样放置在室温条件下，一件试样置于预先调节至40℃的恒温培养箱内，经24h后取出，恢复至室温后与另一件试样进行目测比较。

耐寒

6.2.3.1  仪器

- 温度计：分度值0.5℃；

- 冰箱：温控精度±2℃。

6.2.3.2  操作程序

取两件包装完整的试样，一件试样放置在室温条件下，一件试样置于预先调节至-8℃的冰箱内，经24h后取出，恢复至室温后与另一件试样进行目测比较。

卫生指标

按《化妆品安全技术规范》中规定的方法检验。

净含量

    - 仪器

- 秤或者天平：经检定合格，准确度等级和分度值应符合JJF 1070中相关要求；

- 鼓风干燥箱。

    - 操作程序

      - 测定总重

首先在秤或者天平上称量样品容器的实际总重（GW）,并记录结果。

      - 测定皮重

- 取出海绵，挤出料体，使用95%的酒精将海绵和容器中多余的料体清洗干净；

- 将清洗干净的海绵吸附的多余酒精尽量挤压出来和容器一起放置于50℃左右的鼓风干燥箱中干燥1h，放置于干燥器中冷却至室温后，在秤或者天平上称量海绵和容器的重量，为样品的皮重P，记录结果。

      - 计算样品的实际净含量

样品的实际净含量（q）=实际总重（GW）-皮重（p）

    - 抽样量及判定

抽样量及判定按照JJF 1070中规定的执行。

包装外观

按QB/T 1685进行检验。

检验规则

按QB/T 1684执行。

标志、包装、运输、贮存、保质期

销售包装的标志

按GB 5296.3执行。产品执行标准应按如下要求标注：

——水包油型产品标记为：“执行标准号+（O/W型）”或“执行标准号+（O/W）”；

——油包水型产品标记为：“执行标准号+（W/O型）”或“执行标准号+（W/O）”。

包装

按QB/T 1685执行。

运输

应轻装、轻卸，按箱子图示标志堆放，避免剧烈震动、撞击和日晒雨淋。

贮存

应贮存在温度不高于38℃的通风干燥仓库内，不得靠近水源、火炉或暖气，贮存时应距离地面至少20cm，距内墙至少50cm，中间应留有通道，按箱子图示标志堆放，并严格掌握先进先出的原则。

保质期

符合本标准的运输贮存条件，包装完整、未经启封的情况下，保质期按销售包装标注执行。

# Text boxes

广东省日化商会  发布

2016-xx-xx实施

2016-06-xx发布

气垫霜

Air cushion cream

Q/GDCDC 3—2016

Q/GDCDCC___

广东省日化商会团体标准

ICS 71.100.70

分类号：Y42

备案号：Q/GDCDC 3-2016